## Slide 1
Descrption
프로그램 개발 목적
10 진동자 구동 테스트 보드 펌웨어
지원하는 기능
USB 및 UART로 진동자 정보 지속적으로 송신
USB 및 UART로 진동자 정보 수신 시 진동자 제어
데이터 송신 시 500회 마다 PB12 LED 토글
데이터 수신 시 PB13 LED 토글

## Slide 2
Descrption
디바이스 셋업
SWD 디버그 포트 지정 (필수)
RCC > High Speed Clock (HSE) 지정
외부 오실레이터로 부터 클럭 수신
UART1 설정
SWD 포트로 펌웨어 업데이트 하거나, 디버깅하기 위한 기능
1.
2.
4.
3.
5.
빠른 송수신을 위한 DMA 설정 추가
DMA 설정하지 않을 시 아래 메서드 사용 불가
  HAL_UART_Receive_DMA
  HAL_UART_Transmit_DMA
1.
1.
2.
2.

## Slide 3
Descrption
디바이스 셋업
USB 설정
1.
2.
3.
4.
USB 포트 설정 후 PC의 가상 컴포트를 사용하기 위해 USB_DEVICE에서 Communication Device Class (CDC) 설정
PWM 채널 설정
1.
2.
3.
4.
5.
회로 구성에 맞게 TIM 및 Channel 선택
Prescaler : 16-1, Counter Period : 10000-1 설정 (이유 뒷장 참조)

## Slide 4
Descrption
디바이스 셋업
PWM 채널 설정
GPIO 채널 설정
APB2
APB1
현재 회로에서는 200Hz PWM이 설정되어 있음
더 높은 주파수의 PWM이 필요할 경우, 설정을 조절
1.
2.
LED 토글을 위해 사용

## Slide 5
Descrption
디바이스 셋업
USB 사용을 위한 프로젝트 설정
USB 수신 이벤트에서 On_USB_Data_Received 메서드를 호출하도록 설정
코드 동작을 위한 프로젝트 설정
main.h
Start 및 Update 메서드 등록
Start : 보드 동작 초기 한 번만 호출됨 Update : 보드 동작 시 계속해서 호출됨

## Slide 6
Descrption
펌웨어 업로드
라이브러리 참조
Core/Inc/ 경로 내에 lib_main.h, packet.h overwrite
이후 main.h 에서 lib_main.h 참조 (packet.h는 lib_main.h에서 참조하고 있기 때문에 따로 참조하지 않아도 됨)
펌웨어 업로드