## Slide 1
Descrption
프로그램 개발 목적
10 진동자 구동 테스트 보드의 제어 프로그램
지원하는 기능
COM/BTclassic/BLE 포트 조회 및 연결
슬라이더 및 toggle button으로 설정된 진동자 intensity를 주기적으로 송신
테스트 보드로 부터 진동자 정보 수신하여 plot

## Slide 2
프로토콜 정보
블루투스 및 USB를 통해 진동자 구동 목표/상태 데이터 교환
송신 프로토콜 정보 (유니티(PC)  보드)
FF-FF
총 14 바이트 패킷
Header (2바이트)
Instruction (1바이트)
E0
Data length 표현
진동자의 수 + checksum = 11 (16진수로 E0)
data (10바이트)
1번부터 10번 진동자 까지의 강도 조절
0~100로 송신하지 않을 시 동작하지 않음
0 : 0% duty cycle (진동자에 0V 인가)
100 : 100% duty cycle (진동자에 3.3V 인가)
XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX
Checksum (1바이트)
??
Descrption
Instruction 및 data 패킷 모두 더한 뒤, 하위 8비트에 대해서만 비트 반전으로 계산
예시
  instruction : 12
  data : 34-56-78-9A-BC-DE-F0-11-22-33
  합연산 : 18(12)+52(34)+86(56)+120(78)+154(9A)+188(BC)+ 222(DE)+254(F0)+17(11)+34(22)+51(33) = 1342(53E)
  하위 8비트 추출 : 1342(53E)  10100111110
  하위 8비트 반전 : 10100111110  1011100001
  반전된 8비트로 16진수 생성 : 11100001  191(C1)
  Checksum : C1
수신 프로토콜 정보 (보드  유니티(PC))
송신 프로토콜과 동일